## Slide 1: Le modalità e le procedure per la gestione del sistema di modellistica per la previsione delle piene – FEWS Ing. Sandro Bortolotto – Dirigente AIPo PIM Ing. Sara Pavan – Funzionaria AIPo PIM – Ufficio Servizio di Piena GIORNATA DELLA TRASPARENZA 2016 Parma, venerdì 16 dicembre 2016 ore 10.00 – 12.45 Sala riunioni - Strada Garibaldi, n. 75 – 3° piano

## Slide 2
Il sistema FEWS
FEWS è l’acronimo di
Flood Early Warning System
è una piattaforma aperta per gestire dati
nasce e si sviluppa per la previsione idrologica e i sistemi di allertamento
si compone di una collezione di moduli che possono essere assemblati in un sistema personalizzato
l’import, l’utilizzo dei dati e la connessione dei modelli sono ampi e consentono molteplici utilizzi
permette la connessione di svariati modelli e può essere ampliato ed aggiornato in base alle esigenze

## Slide 3
Il sistema FEWS
Il sistema di modellistica realizzato è composto da un master centrale, di proprietà dell’AIPo ed operativo a Parma presso il Centro Operativo di ARPAE-SIMC dell’Emilia-Romagna, e 5 master secondari (‘slaves’) operativi presso il Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile sito a Roma e i Centri Funzionali Decentrati di Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Veneto, rispettivamente siti a Torino, Milano, Aosta e Marghera
MILANO
TORINO
AOSTA
PARMA
VENEZIA
ROMA
+

## Slide 4
Il sistema acquisisce in tempo reale una serie di dati dalla rete di monitoraggio di tutto il bacino del Po
Rete di monitoraggio :
863 Idrometri (blu)
1082 Pluviometri (verde)
167 Nivometri (verde)
870 Termometri (verde)
193 Dighe RID (violetto)
Il sistema di monitoraggio

## Slide 5
HEC-HMS
DHI-NAM
TOPKAPI
HEC-RAS
DHI – M11
SOBEK
Prima catena
Seconda catena
Terza catena
PRECIPITAZIONI
TEMPERATURE
LIVELLI/PORTATE
+
PREVISIONI di
PRECIPITAZIONI
TEMPERATURE
Osservati/Telemisura
Modelli Meteorologici
VALIDAZIONE, INTERPOLAZIONE
E TRANSFORMAZIONE DATI
Le catene modellistiche
MODELLI IDROLOGICI
MODELLI IDRAULICI

## Slide 6
~ 400 bacini idrologici
~ 400 rami
~ 120 corsi d’acqua
~ 250 strutture
~ 50 strutture regolabili
~ 11380 sezioni
Le catene modellistiche: alcuni numeri

## Slide 7
Il sistema FEWS
Gli utenti del sistema FEWS possono visualizzare i dati osservati e le previsioni di pioggia, livello e portata per le sezioni di maggiore interesse del Po e degli affluenti

## Slide 8
Il sistema FEWS
Gli utenti del sistema FEWS possono visualizzare i dati osservati e le previsioni di pioggia, livello e portata per le sezioni di maggiore interesse del Po e degli affluenti principali

## Slide 9
Il sistema FEWS
Le previsioni coprono un periodo di 72 ore successivo al momento dell’emissione
I risultati dei modelli vengono aggiornati mediamente ogni 3 ore
I dati osservati vengono aggiornati in tempo reale mano a mano che vengono resi disponibili dalla rete di telemisura
Il modello meteo che fornisce la previsione di pioggia (LAMI) si aggiorna ogni 12 ore

## Slide 10
Il sistema FEWS: i modelli meteo probabilistici
Oltre alle previsioni meteo deterministe del modello LAMI, il sistema fornisce anche previsioni basate su modelli meteo probabilistici (COSMO-LEPS)

## Slide 11: Le modalità e le procedure per la gestione del sistema di modellistica per la previsione delle piene – FEWS Ing. Sandro Bortolotto – Dirigente AIPo PIM Ing. Sara Pavan – Funzionaria AIPo PIM – Ufficio Servizio di Piena GIORNATA DELLA TRASPARENZA 2016 Parma, venerdì 16 dicembre 2016 ore 10.00 – 12.45 Sala riunioni - Strada Garibaldi, n. 75 – 3° piano