## Slide 1
Relatore: Ing. Mirella Vergnani
Direzione Territoriale Idrografica Emilia Occidentale
Boretto, 8 ottobre 2018
SEMINARIO TECNICO SCIENTIFICO E GIORNATA DELLA TRASPARENZA
IL PROGETTO DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE BAGANZA

## Slide 2: Forma stretta ed allungata sottobacini pressoché paralleli sino alla loro confluenza in città
Non necessariamente
sollecitati da eventi meteorici contemporanei ed uniformi.
anche a causa delle considerevoli altitudini dello spartiacque interno
DUE ONDE DI PIENA DISTINTE
eventuale coincidenza temporale dei due colmi di piena alla confluenza proprio nel tratto cittadino
BACINI IDROGRAFICI DEI TORRENTI PARMA E BAGANZA
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po
Notes: Questa immagine per inquadrare territorialmente i bacini del Torrente Baganza e del Torrente Parma, che trovano la loro confluenza proprio in corrispondenza della città di Parma appena a monte di Ponte Italia.
Questa peculiarità aumenta infatti il grado di criticità ed espone ad un rischio molto elevato sia la città di Parma che l’abitato di Colorno.
Criticità idraulica già riconosciuta nei documenti tecnici della Commissione de Marchi del 1966, ma ribadita nel Piano di Gestione del rischio alluvioni, approvato il 3 marzo 2016, in cui i torrenti Parma e Baganza dal Comune di Parma alla confluenza in Po vengono individuati come ARS (Area a rischio significativo di alluvione) e per la quale si individua la necessità di completare il sistema di laminazione.
La realizzazione e la messa in esercizio nel novembre 2005 della cassa sul Torrente Parma ha ridotto si il rischio idraulico ma non ha garantito ancora un adeguato grado di sicurezza.

## Slide 3
LA SITUAZIONE ATTUALE DEL NODO IDRAULICO “PARMA - BAGANZA - COLORNO”
Fonte: Autorità di Bacino del Fiume Po – Piano per la Gestione del Rischio di Alluvione
Tratti maggiormente critici:
attraversamento cittadino del T. Baganza (dal Ponte sulla tangenziale Sud fino alla confluenza nel torrente Parma in città);
torrente Parma immediatamente a valle dell’attraversamento cittadino di Parma;
attraversamento di Colorno, in corrispondenza del Ponte di piazza Garibaldi.
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po
Notes: L’evento di piena del 13 ottobre 2014 ha risottolineato l’importanza e l’urgenza di un’opera di laminazione anche sul torrente Baganza. Il disastro causato dall’esondazione del Torrente Baganza nel tratto cittadino, compreso tra la tangenziale e la confluenza con il Torrente Parma, ha provocato danni ingenti al patrimonio pubblico e privato e messo in grave pericolo l’incolumità dei cittadini e le immagini ce lo ricordano con forza.

## Slide 4
105,6 m slm quota max regolazione
Qin MAX = 950 m3/sec
Qout MIN = 80 m/sec
Qout MAX = 300 m/sec
Volume invasato  10 mln m3
Nell’evento di piena dell’ottobre 2014 le criticità lungo le aste di Baganza e Parma sono state confermate
Esondazione del Baganza in corrispondenza dell’attraversamento della città di Parma, con il crollo del ponte ciclopedonale della Navetta e ingentissimi danni a strutture importanti (Ospedale Piccole Figlie, centrale Telecom) e ad interi quartieri residenziali (in particolare il quartiere Montanara e Molinetto)
Limitata esondazione del Parma a valle della confluenza in sponda destra tra il ponte della FFSS e il ponte Nord
Significativa riduzione del franco arginale su tutto il tratto immediatamente a valle della città e quasi azzeramento in corrispondenza di Baganzolino ed in corrispondenza del centro abitato di Colorno
ANALISI DELLE CRITICITÀ
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po
Notes: La portata del Baganza, poi confluita nel Parma appena a monte del Ponte Italia, ha portato il torrente Parma, in tutto il tratto di valle, a ridurre ed azzerare i franchi arginali (tracimando pericolosamente in destra idraulica tra il ponte della FF.SS. e il ponte Nord e mettendo a grave rischio l’abitato di Colorno. Solo la laminazione della piena proveniente dal Torrente Parma, attraverso la Cassa d’espansione, ha evitato l’allagamento dell’intera città di Parma e dell’abitato di Colorno.

## Slide 5
LA CASSA DEL TORRENTE PARMA
Volume autorizzato | 9,98 milioni di metri cubi
Volume di laminazione per serbatoi specifici per laminazione delle piene compreso tra la quota di massimo invaso e la quota della soglia inferiore dei dispositivi di scarico | 12,52 milioni di metri cubi
Lunghezza del profilo sfiorante della “diga” (tutta la linea lungo il manufatto limitatore e intorno ai “becchi d’anatra”) | 261,5 m
Lunghezza della diga nella parte centrale | 110 m
Superficie dello specchio d’acqua in caso di massima piena | 136 ettari circa (1,36 km quadrati)
Altezza diga ai sensi L.584/94 | 20,90 m
Dimensioni delle luci di fondo della “diga” | Altezza: m 2,50 - Larghezza: m 7 (ciascuna)
Capacità di scarico d’acqua delle tre luci, in apertura completa, alla quota di massima regolazione della cassa | 588 metri cubi al secondo
Portata scarico di fondo alla quota di max reg. (apertura paratoie 1.70 m) | 440 metri cubi al secondo
Altezza massima argini | 15,60 m
Lunghezza complessiva degli argini di contenimento | 4.000 m
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po
Notes: La portata del Baganza, poi confluita nel Parma appena a monte del Ponte Italia, ha portato il torrente Parma, in tutto il tratto di valle, a ridurre ed azzerare i franchi arginali (tracimando pericolosamente in destra idraulica tra il ponte della FF.SS. e il ponte Nord e mettendo a grave rischio l’abitato di Colorno. Solo la laminazione della piena proveniente dal Torrente Parma, attraverso la Cassa d’espansione, ha evitato l’allagamento dell’intera città di Parma e dell’abitato di Colorno.

## Slide 6
Interventi di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza del tratto di Torrente Baganza compreso tra ponte nuovo e la confluenza con il Parma importo lavori 205.000 euro
PROGETTI E OPERE REALIZZATE DA AIPO NEL DOPO ALLUVIONE
Vista da monte
Vista da valle
Rimozione in destra idraulica dei Pinazzi
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po
Notes: La portata del Baganza, poi confluita nel Parma appena a monte del Ponte Italia, ha portato il torrente Parma, in tutto il tratto di valle, a ridurre ed azzerare i franchi arginali (tracimando pericolosamente in destra idraulica tra il ponte della FF.SS. e il ponte Nord e mettendo a grave rischio l’abitato di Colorno. Solo la laminazione della piena proveniente dal Torrente Parma, attraverso la Cassa d’espansione, ha evitato l’allagamento dell’intera città di Parma e dell’abitato di Colorno.

## Slide 7
Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza dell’arginatura destra del Torrente Parma tra il ponte FFSS e il ponte Nord importo lavori 400.000 euro
PROGETTI E OPERE REALIZZATE DA AIPO NEL DOPO ALLUVIONE
Vista da valle
Intervento di consolidamento con colonne di Jet grouting armato compenetrate
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po
Notes: l'operazione di iniezione nel terreno di una miscela cementizia, attraverso piccoli ugelli al fine di consolidare i terreni e la formazione una diaframmatura. Le tecniche attuali consistono nel disgregare il terreno miscelandolo nel contempo con una sospensione cementizia, oppure nella rimozione della parte più fine mediante jetting di aria o acqua per ampliare la diffusione del trattamento con un effetto di parziale sostituzione. Le fasi realizzative possono essere sommariamente così descritte:
1) perforazione del terreno con tubo centrale perforante sino alla quota desiderata. la perforazione avviene con circolazione di acqua oppure, qualora sia necessario sostenere le pareti del foro, di fango bentonitico o materiale analogo;
2) e 3) partendo dal basso verso l'alto estrazione del tubo con rotazione e contemporanea iniezione a pressione di una miscela cementizia; in detto modo il terreno si frantuma e si mescola con il prodotto iniettato. Si procede sino al raggiungimento della quota del piano campagna;
4) giunti in sommità si ripetono le operazioni per colonne attigue di jet grouting, avendo cura di eseguire delle sovrapposizioni e compenetrazioni tra le colonne (qualora previste) così da ottenere un unico corpo finale compatto.
Fasi realizzative del Jet grouting
Laddove sono previste colonne compenetrate si possono eseguire due modalità:
sequenza a fresco (fresh in fresh): le colonne sono realizzate in successione senza attendere la presa della miscela cementizia negli elementi adiacenti e sovrapposti. La fase di perforazione deve essere molto accurata per evitare il dilavamento della malta delle colonne adiacenti precedentemente realizzate ;
sequenza primaria - secondaria: la realizzazione di una colonna si realizza dopo aver atteso la presa delle colonne adiacenti.
Le colonne possono essere armate per aumentare la loro resistenza meccanica.
L'armatura può essere inserita nella colonna prima della presa della miscela o successivamente previa perforazione e successiva cementazione.

## Slide 8
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po
LA CASSA DI ESPANSIONE SUL T. BAGANZA:
IL PROGETTO PRELIMINARE MARZO 2015
  Obiettivi: ridurre le portate di piena a valori compatibili per i diversi tratti di alveo:
    T. Baganza in città 500-600 m3/s,
    T. Parma a valle confluenza 900-950 m3/s,
    T. Parma nell’abitato di Colorno dove si stima una portata massima compatibile fino a 500 m3/s;
  Parametri idraulici: ridurre la portata T100 del T. Baganza da 680 a 300 m3/s, ovvero la portata T200 da 830 a 430 m3/s
  volume necessario di 4.7 Milioni di m3;
  schema di cassa di espansione: 1 comparto “in linea”;
  Volume di scavo: 3’500'000 m3, sia in sponda destra che in alveo;
  Profondità di scavo: massimo 11 metri dal piano campagna, anche in alveo;
  Pregi: maggiore volume disponibile, maggiore flessibilità tramite la necessaria manovra delle paratoie in corso d’evento;
  Quadro economico 2015: finanziamento 55'000'000 €, di cui 37'000'000 € per lavori
Manufatto di regolazione BelicbELICCHIP.Mignosa
Riprofilatura fondo alveo i=0.2%
n. 3 salti di fondo

## Slide 9
Il PP del 2015 per un importo complessivo di 55.000.000,00 di euro, è stato candidato dal RER e dall’Autorità di Bacino tra gli interventi del Piano del dissesto idrogeologico quale intervento determinante e improrogabile per la messa in sicurezza di vaste aree urbanizzate e densamente infrastrutturate.
Il Progetto è stato inserito nella tabella D del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015, tabella che individua gli interventi di riduzione del rischio alluvionale tempestivamente cantierabili che fanno parte del Piano Stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio.
Nella tabella D, gli interventi di mitigazione del rischio alluvionale che presentano un livello di progettazione preliminare o di studio di fattibilità, indicati e validati dalle Regioni in quanto prioritari e urgenti, con riferimento ai seguenti requisiti:
essere finalizzati alla mitigazione del rischio di alluvione per una popolazione esposta almeno pari a 15.000 abitanti in aree perimetrate P2 o P3;
avere i requisiti per raggiungere tempestivamente un livello di progettazione definitiva o esecutiva, al fine di consentire un utilizzo immediato delle risorse che si rendano eventualmente disponibili.
L’ITER TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLA PROGETTAZIONE
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po
Notes: Il PP, di importo complessivo di 55.000.000 di euro, è stato quindi inserito tra gli interventi della tabella D (interventi di riduzione del rischio alluvionale tempestivamente cantierabili) del Piano del dissesto idrogeologico di “Italia Sicura” quale “opera determinante e improrogabile” per la messa in sicurezza di vaste aree urbanizzate e densamente infrastrutturate, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015.

## Slide 10
Novembre 2015 è stato approvato da AIPo il Progetto Preliminare
Dicembre 2015 avviata la gara per la Progettazione Definitiva
Primavera-inizio estate 2016 vengono affidati e realizzate le indagini integrative necessarie per allo sviluppo della Progettazione definitiva:
Indagini geologiche e geotecniche
Prove di Laboratorio sui materiali
Aggiornamento ed integrazione del DTM sull’intero bacino Parma/Baganza e volo mutispettrale sulle arginature del Parma a valle della città di Parma
Dicembre 2016 chiusura della Progettazione Definitiva ed avvio della procedure per l’acquisizione dei pareri ed autorizzazioni
L’ITER TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLA PROGETTAZIONE
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po

## Slide 11
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Lo studio idraulico e geomorfologico lungo l’asta del Baganza ha evidenziato gli ambiti in cui occorre agire per ripristinare il naturale effetto di laminazione del corso d’acqua;
Le analisi proprie dello Studio di Impatto Ambientale hanno evidenziato che i volumi di scavo previsti nel progetto preliminare della cassa di espansione sono elemento particolarmente significativo per le diverse componenti ambientali coinvolte;
L’approfondita campagna di indagini geognostiche e idrogeologiche ha consentito di migliorare il grado di conoscenza del sottosuolo;
Il modello idrogeologico della falda evidenzia interazioni significative relativamente alla soluzione “a vasca unica” del PP 2015, con i relativi volumi di scavo, che hanno indotto i progettisti a valutare soluzioni migliorative atte a ridurre le interazioni;
L’analisi di soluzioni migliorative sono state finalizzate a:
ridurre le profondità di scavo e, quindi, le interazioni con la falda;
ridurre al minimo i volumi di scavo, e valorizzare il materiale da scavare per la realizzazione delle arginature a cui verranno conferite pendenze dei paramenti idonee anche per una migliore inserimento ambientale e paesaggistico;
garantire lo stesso volume di regolazione di 4.7 milioni di m3 attraverso una migliore gestione plano-altimetrica dei volumi invasabili;
manufatto di regolazione;
mantenere comunque la necessaria flessibilità di gestione nella regolazione delle portate in uscita attraverso il manufatto di regolazione sul comparto “in linea”.

## Slide 12
Studio di impatto ambientale (SIA) INTEGRATO ALLA PROGETTAZIONE
Il Gruppo di progettazione interdisciplinare ha vincolato il Progetto definitivo perché si riducesse:
P. preliminare
P. definitivo
L’impatto sulla falda per possibili cedimenti differenziali dei terreni, interferenza con i pozzi
L’impatto sul trasporto solido e sulla qualità morfologica del corso d’acqua per rispettare i parametri della Comunità europea
L’impatto sulla vita dei pesci per rispettare i parametri della Comunità europea
Il materiale escavato da portare fuori dal cantiere per ridurre rumori, polveri e valorizzare le terre demaniali
L’uso del suolo agrario
L’impatto sulla vegetazione
I costi di gestione e manutenzione
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po

## Slide 13
Studio di impatto ambientale (SIA) INTEGRATO ALLA PROGETTAZIONE
Il Gruppo di progettazione interdisciplinare ha quindi inserito nel Progetto definitivo:
P. preliminare
P. definitivo
la completa valutazione degli impatti e delle misure di mitigazione in fase di cantiere (polveri, rumore, viabilità etcc.) e in fase di esercizio (impatto dell’opera sulla qualità del corpo idrico nel medio lungo periodo)
i monitoraggi ambientali per garantire nel tempo il rispetto dei parametri ambientali e prontamente eventuali attivare azioni correttive
gli interventi di compensazione degli impatti (scala pesci, riqualificazione morfologica ed ecologica)
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po

## Slide 14
Comparto 1: dotato di manufatto A con paratoie mobili, in grado di mantenere la portata uscente pressoché costante, indipendentemente dal livello idrico nell’invaso.
Alveo sistemato: la nuova configurazione permette di ridurre la pendenza dell’alveo all’interno della cassa allo 0.7% (nel PP 2015 era 0.2%) a fronte di una pendenza attuale di 1.2% e di prevedere un abbassamento dell’alveo massimo di 5 metri (contro i 12 del PP 2015).
A monte del tratto sistemato: una sola briglia (nel PP 2015 erano 3) di altezza 5 ubicata circa 200 m più a valle per salvaguardare infrastrutture pubbliche presenti nelle immediate vicinanze, in particolare il depuratore di Sala Baganza.
Comparto 2: si riempie per eventi meno frequenti attraverso il manufatto B, e scarica in alveo a valle con il manufatto C
Via Montanara
QUADRO PROGETTUALE DEFINITIVO
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po

## Slide 15
Nell’alveo defluisce una portata compatibile con le condizioni di valle: nessun invaso
QUADRO PROGETTUALE DEFINITIVO
Il funzionamento della cassa
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po

## Slide 16
Nell’alveo defluisce una portata superiore a quella compatibile con le condizioni di valle: inizia il riempimento del Comparto 1
QUADRO PROGETTUALE DEFINITIVO
Il funzionamento della cassa
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po

## Slide 17
Nell’alveo defluisce una portata superiore a quella compatibile: le luci di fondo del manufatto A limitano la portata in uscita e determinano l’aumento del livello nel Comparto 1
QUADRO PROGETTUALE DEFINITIVO
Il funzionamento della cassa
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po

## Slide 18
Nell’alveo defluisce una portata superiore a quella compatibile con le condizioni di valle: le luci di fondo del manufatto A limitano la portata in uscita e viene raggiunto il massimo invaso nel Comparto 1; ha inizio la
tracimazione sul manufatto B ed il progressivo riempimento del Comparto 2
QUADRO PROGETTUALE DEFINITIVO
Il funzionamento della cassa
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po

## Slide 19
Nell’alveo defluisce una portata superiore a quella compatibile con le condizioni di valle: le luci di fondo del manufatto A limitano la portata in uscita ed il Comparto 2 si riempie
QUADRO PROGETTUALE DEFINITIVO
Il funzionamento della cassa
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po

## Slide 20
Nell’alveo defluisce una portata superiore a quella compatibile con le condizioni di valle: le luci di fondo del manufatto A limitano: raggiunto il massimo livello nel Comparto 2, entrano in funzione gli sfioratori posti sul
Manufatto A e sul Manufatto C
QUADRO PROGETTUALE DEFINITIVO
Il funzionamento della cassa
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po

## Slide 21
Vista da valle
Manufatto A
Manufatto B
Manufatto C
COMPARTO 1
COMPARTO 2
QUADRO PROGETTUALE DEFINITIVO
Il funzionamento della cassa
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po
Notes: Manufatti:
La cassa è stata progettata con tre manufatti in calcestruzzo che ne consentono la regolazione idraulica:
Manufatto A:
consente la regolazione del comparto 1 della cassa.
Manufatto B:
delimita e collega il comparto 1 col comparto 2 della cassa.
Manufatto C:
consente lo svuotamento del comparto 2 della cassa.
Tutte le strutture, manufatti e ponti, sono state progettate considerando una vita nominale di 100 anni ed una classe d’uso IV.
Le verifiche strutturali sono state eseguite in accordo con il D.M. 14.01.2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni) e con il D.M. 26.06.2014 (Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta - dighe e traverse) e risultano tutte soddisfatte

## Slide 22
 |  | Comparto 1 | Comparto 2 | Totale
Massimo volume di invaso | [m3] | 3'300'000 (145,70 m s.l.m.) | 2'600'000 (143.70 m s.l.m.) | 5'900'000
Volume di invaso alla massima ritenuta | [m3] | 3'000'000 (144.90 m s.l.m.) | 2'200'000 (142.00 m s.l.m.) | 5'200'000
Superficie dello specchio d'acqua in caso di massima piena | [ha] | 44 | 24 | 68
Altezza minima argini | [m] | 0.00 | 1.40 | -
Altezza massima argini | [m] | 12.78 | 16.22 | -
Altezza media argini | [m] | 8.90 | 13.75 | -
Lunghezza complessiva degli argini di contenimento | [m] | 1'937 | 1'439 | 3'376
 |  | Manufatto A | Manufatto B | Manufatto C
Lunghezza del profilo sfiorante | [m] | 116 | 114 | 120
Lunghezza del manufatto nella parte centrale (esclusi conci esterni di collegamento) | [m] | 120 | 120 | 30
Altezza massima rispetto al piano di fondazione | [m] | 17.90 | 15.20 | 22.40
Altezza rispetto alla soglia delle luci di fondo | [m] | 11.90 | - | -
Numero luci di fondo | [-] | 4 | - | -
Dimensioni delle luci di fondo (Bxh) | [m] | 6,0x3,5 | - | -
Apertura ottimale fissa luci di fondo (h) | [m] | 1.60 |  | 
Portata evacuata (T200), luci fisse / regolate | [m3/s] | 461 / 430 | - | -
Portata evacuata (T100), luci fisse / regolate | [m3/s] | 445 / 300 | - | -
 |  | Totale |  | 
Costo dell'opera | [€] | 55'000'000 |  | 
QUADRO PROGETTUALE DEFINITIVO
Sintesi delle principali grandezze della cassa di espansione
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po

## Slide 23
Le paratoie (b=6 m, h=3.5 m) sono movimentate mediante un impianto oleodinamico (centrale + cilindri) e relativi comandi di manovra e controllo. La centrale oleodinamica è ubicata nell’edificio di servizio posto sul coronamento, così come il quadro elettrico e quello generale di comando delle paratoie, per le quali è previsto comunque un quadro di controllo locale.
QUADRO PROGETTUALE DEFINITIVO
Manufatti di regolazione e di controllo
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po
Notes: Manufatto A: alto 11.90 m, a gravità ordinaria, in conci suddivisi da giunti permamenti, è costituito da una struttura tracimabile. E’ dotato di quattro luci di fondo di 3.5 x 6 m, presidiate da paratoie a settore; il ciglio sfiorante ha una luce netta di 116 m ed è posto a quota 144.90 m s.l.m.
Il manufatto A è dotato di ponte carrabile a 5 luci da 22-24 m, di larghezza 6.7 m (netta 6.0 m), dimensionato per carichi di 2° Categoria.

## Slide 24
Manufatto B: alto 17.35 m, a gravità ordinaria, in conci suddivisi da giunti permamenti, è costituito da una struttura tracimabile. La soglia sfiorante ha luce netta di 114 m ed è posta a quota 143.70 m s.m.
E’ previsto (ma non compreso nel progetto) un ponte carrabile a 5 luci da 22-23 m, di larghezza 6.7 m (netta 6.0 m), dimensionato per carichi di 2° Categoria.
QUADRO PROGETTUALE DEFINITIVO
Manufatti di regolazione e di controllo
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po

## Slide 25
Manufatto C: è uno sfioratore con conformazione planimetrica a U, largo 30 m e di sviluppo complessivo di circa 120 m
Nel manufatto C sono ricavati i due tombini di scarico a sezione quadrata (sezione netta 3 x 3 m), presidiati da paratoie piane, gestite con il medesimo sistema di controllo delle paratoie del manufatto A .
Anche il manufatto C è dotato di ponte carrabile a campata unica con luce di 32 m, di larghezza 6.7 m (netta 6.0 m), dimensionato per carichi di 2° Categoria.
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po
QUADRO PROGETTUALE DEFINITIVO
Manufatti di regolazione e di controllo
Notes: IPOTETICO COLLASSO
La cassa ha tre manufatti a presidio di due comparti:
Manufatto A - regolatore con luci presidiate da paratoie, posizionato sul comparto 1 dell'invaso, la cui quota di massima regolazione è 144.90 m s.l.m.
Manufatto B - separa il comparto 1 e il comparto 2 privo di organi di manovra, la cui quota "di massima regolazione" è 143.70 m. s.l.m.
Manufatto C - posizionato sul comparto 2 che serve come sfioratore di sicurezza e scarico, la cui quota "di massima regolazione" è 142.00 m. s.l.m.
Scenario 1 ipotetico collasso del manufatto A
Nell'ipotesi:
h=144.90 quota massima regolazione del manufatto A;
luci completamente ostruite/chiuse del manufatto A;
alveo vuoto;
a favore di sicurezza si ipotizza che dal manufatto B non esca portata;
collasso istantaneo manufatto A;
Scenario 2 ipotetico collasso del manufatto B
Nell'ipotesi:
h=144.90 quota massima regolazione del manufatto A (carico di 1.20 m sul manufatto B la cui quota di massima regolazione è 143.70 m s.l.m.);
luci completamente ostruite/chiuse del manufatto A;
alveo vuoto;
comparto 1 e comparto 2 completamente invasati;
crollo istantaneo del manufatto B;
a cui fa seguito, al raggiungimento della massima altezza:
scenario 2.1 - successivo collasso manufatto C
scenario 2.2 - successivo crollo di una porzione di argine (ipotesi di far crollare la porzione di arginatura posta a nord est del comparto 2 così da avere uno scenario anche per l'ipotesi allegamento verso est)
MANOVRE DEGLI ORGANI DI SCARICO
Nell'ipotesi:
h=144.90 quota massima regolazione manufatto A;
alveo vuoto;
come da circolare.

## Slide 26
Regolarizzazione alveo (sez. trap. base 110 m e scarpe laterali 2:1 alte almeno 2.5 m) ca. 150 m a monte della cassa ed estesa per ca. 400 m
Protezione delle sponde regolarizzate con scogliere in massi
Realizzazione di una briglia con quota di sommità 141.00 m s.l.m. ed un salto dell’alveo di 5 m
Realizzazione di soglia a raso in massi valle dell’oleodotto militare
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po
QUADRO PROGETTUALE DEFINITIVO
Sistemazioni dell’alveo

## Slide 27
Stato di progetto
Stato di fatto
Stato di progetto
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po

## Slide 28
Vista in direzione nord dalla Strada Provinciale n. 56, dai pressi della località Peri.
Stato di fatto
Stato di progetto
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po

## Slide 29
Vista in direzione sud dalla Strada Provinciale n. 56, dai pressi della località Peri.
Stato di fatto
Stato di progetto
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po

## Slide 30
Vista in direzione sud dalla Strada Provinciale n. 56, dai pressi della località Vigna.
Stato di fatto
Stato di progetto
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po

## Slide 31
in derivazione
TIPOLOGIA DI CASSE D’ESPANSIONE
Le casse d’espansione possono essere di due tipologie a seconda di come viene realizzato l’invaso:
In derivazione
In linea
in linea
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po
Notes: Quelle in derivazione garantiscono una maggiore efficienza del volume d’invaso perché entrano in funzione solo in occasione di eventi di piena di entità pari o superiore alla portata di progetto.
Mentre le casse in linea possono entrare in funzione in modo più flessibile sulla base della necessità dell’evento di corso perché il manufatto di regolazione, dotato di luci di efflusso presidiate da paratoie mobili, permette di graduare la portata in uscita.
Una volta stabilito il volume d’invaso e l’ubicazione delle opere sul territorio, la laminazione può avvenire attraverso due tipologie di casse d’espansione:
in linea (l’invaso avviene nel corso d’acqua dietro il manufatto regolatore posto trasversalmente all’alveo)
in derivazione (l’invaso avviene lateralmente al corso d’acqua attraverso uno sfioratore laterale che «scolma» la portata in eccesso calibrata da una sezione di controllo che può essere realizzata con un restringimento oppure un manufatto di regolazione.

## Slide 32
Diga di Ponte Gurone - T. Olona
QUANDO LE OPERE DI LAMINAZIONI SONO GRANDI DIGHE
Le opere di laminazioni presenti sui Torrenti Parma, Crostolo, Secchia, Panaro, Olona, e Mincio sono ai sensi della circolare P.C.M. DSTN/2/7311 del 7/4/1999, opere idrauliche di regolazione, realizzate con opere di sbarramento trasversali al corso d’acqua, ed aventi le caratteristiche dimensionali di cui all’art.1 del D.L. 507/94, convertito con L. 584/94, ancorché destinate esclusivamente a consentire l’accumulo temporaneo di acqua in occasione di eventi di piena, pertanto rientrano nell’ambito di applicazione delle medesima L. 584/94.
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po
Notes: La stessa circolare conclude che “per gli sbarramenti di laminazione delle piene rientranti nelle fattispecie previste dall’art. 1 della L. 584/94, la cui progettazione e gestione sono demandate all’autorità idraulica deputata alla tutela del buon regime delle acque, potrà essere stabilito un accordo di programma tra il Servizio Nazionale Dighe (oggi DG Dighe) e le singole Autorità, teso a definire, anche tenuto conto della Premessa al Regolamento Dighe n.1363/59, le procedure per il loro controllo e la relativa vigilanza”.

## Slide 33
QUADRO NORMATIVO DIGHE
RD 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche)
DM LLPP 2 aprile 1921 (Norme generali per i progetti e per la costruzione di dighe di sbarramento per i serbatoi e laghi artificiali)
RD 31 dicembre 1925, n. 2540 (Approvazione del Regolamento per i progetti, la costruzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta) (p.to B10 istituzione di uno speciale Reparto di controllo presso il CSLLPP)
RD 1 ottobre 1931, n. 1370 (Regolamento per i progetti, la costruzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta)
DPR 1 novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta - Parte I)
DM 24 marzo 1982 (Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento)
D.P.R. 85/1991, art.24 (Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico, mareografico, sismico e dighe nell’ambito della Presidenza del consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183 - art. 24)
Legge 21 ottobre 1994, n. 584 (Misure urgenti in materia di dighe)
DM 26 giugno 2014 (Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse))
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po

## Slide 34
ITER TECNICO E GESTIONALE DELLE OPERE DI LAMINAZIONE CLASSIFICATE GRANDI DIGHE
FASE di PROGETTAZIONE
Ai sensi della circolare Min. LL.PP. 352/87, al progetto vanno anche allegati i seguenti documenti salienti:
studio sull’onda di piena conseguente ad ipotetico collasso dello sbarramento e analogo studio per manovre volontarie degli organi di scarico va allegato al progetto;
schemi impianti elettromeccanici delle apparecchiature di comando e controllo degli organi di scarico, con ridondanze di sistema.
La circolare PCM 13.12.95 - DSTN/2/22806 dispone inoltre che va valutata la massima portata di piena transitabile in alveo, a valle diga, contenuta nella fascia di pertinenza fluviale; tale valore di portata non può essere superato nel corso delle manovre ordinarie degli scarichi.
parere del Consiglio Superiore LL.PP.
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po
Notes: Le opere di laminazione con le caratteristiche tipologiche e dimensionali descritte seguono un percorso procedurale assimilabile alle grandi dighe:
FASE di PROGETTAZIONE
FASE di COSTRUZIONE
FASE di COLLAUDO
FASE di ESERCIZIO
Le fasi dell’opera sono pertanto più articolate e complesse al fine di garantire la sicurezza dei territori dal rischio diga e rischio idraulico di valle.

## Slide 35
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po
GLI STUDI RELATIVI ALLE ONDE DI PIENA ARTIFICIALI CONSEGUENTI A MANOVRE DEGLI ORGANI DI SCARICO O AD IPOTETICO COLLASSO DELLE DIGHE
Lo studio ha affrontato diversi scenari:
gli scenari di invaso della cassa in occasione di una piena millenaria (1a) e trimillenaria (1b)
gli allagamenti conseguenti al collasso totale ed istantaneo del manufatto regolatore (dam-break)
gli allagamenti conseguenti all’apertura di una breccia nell’argine (dam-breach) in terra del comparto fuori linea della cassa (comparto 2)
la stima della portata effluente dagli organi di scarico e la conseguente propagazione della piena.
Il riferimento normativo è la Circ. PCM/DSTN/22806 del 1995 “disposizioni attuative e integrative in materia di dighe”
L’obiettivo dello studio determinare, per ogni simulazione:
le massime altezze idriche;
le massime profondità;
le massime velocità;
le massime profondità totali;
i tempi di arrivo del fronte d’onda;
le portate transitanti nelle sezioni fluviali raggiunte dopo gli eventi simulati.

## Slide 36
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po
GLI STUDI RELATIVI ALLE ONDE DI PIENA ARTIFICIALI CONSEGUENTI A MANOVRE DEGLI ORGANI DI SCARICO O AD IPOTETICO COLLASSO DELLE DIGHE
Lo studio ha affrontato diversi scenari:
gli scenari di invaso della cassa in occasione di una piena millenaria (1a) e trimillenaria (1b)
In questa simulazione è stato analizzato lo scenario di riempimento della cassa di espansione in occasione di un evento di piena di tempo di ritorno T=1000 al fine di accertarsi se l’onda di piena in arrivo da monte sia completamente contenuta in alveo o, al contrario, aggiri la cassa di espansione, allagando i territori limitrofi.
Notes: Si apprezza, in sponda destra, l’allagamento di una porzione significativa della valle, debolmente incisa, del torrente Baganza. Si apprezza anche il sormonto del limite sud del comparto 1 della cassa. L’allagamento rimane comunque confinato a sud, non raggiunge mai la strada Montanara a est e non aggira la cassa.
In sinistra idraulica, le maggiori quote del piano campagna garantiscono il totale contenimento. Le quote idriche massime nei due comparti garantiscono franchi di circa 60 cm (Comparto 2) e 90 cm (Comparto 1).

## Slide 37
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po
GLI STUDI RELATIVI ALLE ONDE DI PIENA ARTIFICIALI CONSEGUENTI A MANOVRE DEGLI ORGANI DI SCARICO O AD IPOTETICO COLLASSO DELLE DIGHE
Lo studio ha affrontato diversi scenari:
gli scenari di invaso della cassa in occasione di una piena millenaria (1a) e trimillenaria (1b)
In questa simulazione è stato analizzato lo scenario di riempimento della cassa di espansione in occasione di un evento di piena di tempo di ritorno T=3000
Notes: Si apprezza, in sponda destra, l’allagamento di una porzione significativa della valle, debolmente incisa, del torrente Baganza. Si apprezza anche il sormonto del limite sud del comparto 1 della cassa. L’allagamento rimane comunque confinato a sud, non raggiunge mai la strada Montanara a est e non aggira la cassa.
In sinistra idraulica, le maggiori quote del piano campagna garantiscono il totale contenimento. Le quote idriche massime nei due comparti garantiscono franchi di circa 20 cm (comparto 2) e 40 cm (comparto 1).

## Slide 38
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po
GLI STUDI RELATIVI ALLE ONDE DI PIENA ARTIFICIALI CONSEGUENTI A MANOVRE DEGLI ORGANI DI SCARICO O AD IPOTETICO COLLASSO DELLE DIGHE
Per il Collasso della diga sono stati analizzati i due seguenti scenari di collasso:
2 scenario:
paratoie di scarico bloccate in chiusura;
livello idrico a monte del manufatto A pari alla quota della soglia sfiorante del medesimo manufatto (144,90 m s.m.);
portata/idrogramma in arrivo da monte pari a quello di progetto calcolato per TR 200 anni;
collasso istantaneo del manufatto A;
assenza di scarico dal manufatto C.

## Slide 39
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po
GLI STUDI RELATIVI ALLE ONDE DI PIENA ARTIFICIALI CONSEGUENTI A MANOVRE DEGLI ORGANI DI SCARICO O AD IPOTETICO COLLASSO DELLE DIGHE
Per il Collasso della diga sono stati analizzati i due seguenti scenari di collasso:
3 scenario:
assenza delle opere che separano il comparto 1 dal comparto 2;
livello idrico nel "comparto unico" pari alla quota di sommità degli argini del comparto 2 (145,50 m s.m.);
portata/idrogramma in arrivo da monte pari a quello di progetto calcolato per TR 1000 anni, collasso progressivo degli argini del comparto 2, con avvio dell'erosione in corrispondenza della zona (o delle zone) ritenuta presumibilmente più gravosa per i territori di valle (presenza di insediamenti civili, industriali, ecc.);
contemporaneo deflusso attraverso i manufatti A e C, entrambi con luci inferiori totalmente ostruite.

## Slide 40
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po
La stima della portata effluente dagli organi di scarico e la conseguente propagazione della piena
Per le Manovre di apertura degli organi di scarico è stato considerato:
4 scenario:
il livello idrico a monte pari alla quota della soglia sfiorante del manufatto B (143,70 m s.m.);
l’apertura delle n.4 luci inferiori del manufatto A (6 m x 3,5 m ciascuna) sia istantanea e totale.
L’onda di piena in uscita dal manufatto ha picco iniziale è pari a 770 m3/s mentre l’onda di piena si esaurisce in poco meno di 1h45’.
GLI STUDI RELATIVI ALLE ONDE DI PIENA ARTIFICIALI CONSEGUENTI A MANOVRE DEGLI ORGANI DI SCARICO O AD IPOTETICO COLLASSO DELLE DIGHE

## Slide 41
FASE di COSTRUZIONE
FOGLIO DI CONDIZIONI PER LA COSTRUZIONE
Contine in particolare
• modalità di costruzione, lavori e materiali;
• osservazioni/misure e vigilanza;
FASE di COLLAUDO
II primo invaso del serbatoio viene autorizzato dall’UTD a seguilo di nulla osta della sede centrale (e della commissione di collaudo). I primi invasi vengono denominati e definiti "sperimentali" in quanto cadenzati e graduati in maniera atta a trarre dagli strumenti installati, e più in generate dall'opera e dal sito limitrofo interessato, ogni possibile informazione circa il regolare comportamento dello sbarramento e degli organi accessori, complementari e di presidio. II programma degli "invasi sperimentali" deve essere approvato dalla DG, previo nulla osta della commissione di collaudo già citata.
ITER TECNICO E GESTIONALE DELLE OPERE DI LAMINAZIONE CLASSIFICATE GRANDI DIGHE
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po
Notes: La vigilanza dei lavori è espletata congiuntamente dalla D.G. e dall’UTD, che hanno facoltà di disporre - in corso d'opera - tutti gli accertamenti e le verifiche ritenuti necessari; dette disposizioni sono sempre contenute nel Foglio di condizioni per la costruzione e rientrano sempre tra le prescrizioni di approvazione.

## Slide 42
FASE di ESERCIZIO
Le prescrizioni, gli studi, nonché tutte le indicazioni progettuali riferite all'esercizio della diga trovano più ampia e organica trattazione, con specifici vincoli, nel Foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione = FCEM della diga (Circolare Min. LL.PP. 352/87)
Il FCEM contiene:
numero, tipo e localizzazione apparecchiature di controllo
modalità di guardiania
luoghi da assoggettare ad osservazioni diretta
specie e frequenza delle misure
cadenze e modalità delle ispezioni periodiche e sistematiche, con personale specializzato, sulle opere, sulle sponde del serbatoio e sull’efficienza della strumentazione di controllo;
e allegato il documento DPC = Documento di Protezione Civile.
Il DPC stabilisce per la diga, secondo gli indirizzi di cui alla Direttiva P.C.M. 8 luglio 2014, le specifiche condizioni per l’attivazione del sistema di protezione civile e le comunicazioni e le procedure tecnico-amministrative da attuare nel caso di eventi, temuti o in atto, coinvolgenti l'impianto di ritenuta o una sua parte e rilevanti ai fini della sicurezza della diga e dei territori di valle (“rischio diga”) e nel caso di attivazione degli scarichi della diga stessa con portate per l’alveo di valle che possono comportare fenomeni di onda di piena e rischio di esondazione (“rischio idraulico a valle”)
ITER TECNICO E GESTIONALE DELLE OPERE DI LAMINAZIONE CLASSIFICATE GRANDI DIGHE
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po
Notes: La redazione del Documento di Protezione Civile per l’opera di laminazione è un degli strumenti di gestione indispensabili per la corretta gestione in particolare nel corso degli eventi di piena.
Il “Documento di protezione civile” (DPC) stabilisce per la diga, secondo gli indirizzi di cui alla Direttiva P.C.M. 8 luglio 2014, le specifiche condizioni per l’attivazione del sistema di protezione civile e le comunicazioni e le procedure tecnico-amministrative da attuare nel caso di eventi, temuti o in atto, coinvolgenti l'impianto di ritenuta o una sua parte e rilevanti ai fini della sicurezza della diga e dei territori di valle (“rischio diga”) e nel caso di attivazione degli scarichi della diga stessa con portate per l’alveo di valle che possono comportare fenomeni di onda di piena e rischio di esondazione (“rischio idraulico a valle”).
Il DPC concorre altresì a costituire il quadro di riferimento per la redazione del Piano di Emergenza Diga (PED) relativo ai territori che possono essere interessati dagli effetti derivanti dalla presenza della stessa.
Il DPC è predisposto dall’UTD (Ufficio tecnico per le dighe competente per territorio), con il concorso dell’autorità idraulica per l’alveo di valle, nel caso specifico AIPo nella duplice veste di gestore dell’opera e autorità idraulica, della protezione civile regionale ed è approvato dal Prefetto competente per il territorio in cui ricade la diga.

## Slide 43
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Ing. Mirella Vergnani
DIREZIONE TERRITORIALE IDROGRAFICA EMILIA OCCIDENTALE
mirella.vergnani@agenziapo.it
ufficio-pr@cert.agenziapo.it
protocollo@cert.agenziapo.it
www.agenziapo.it
8 ottobre 2018 - Il Progetto della Cassa di espansione del Torrente Baganza Agenzia Interregionale per il fiume Po